## Slide 1: PICK AND PLACE INSTALATIE
GIP Alex Raskin 2022-2023

## Slide 2: Inhoud
Wat is de GIP
Hardware
Software
Problemen en oplossingen

## Slide 3: Wat doet mijn GIP?
Blokjes op band plaatsten
Detecteren van materiaalsoort
Controle via camera
Brengen naar juiste locatie
Instelbaar

## Slide 4
Voorbeeld

## Slide 5: Stuuring
Siemens S7-1200 PLC
24V voeding
2 AI, 14 DI, 10 DQ
Extra IO module

## Slide 6
HMI
Human machine interface
Touchscreen
Besturen en configureren installatie
Profinet

## Slide 7
Cylinders
Bi-stabiel
Blokje uit magazijn duwen
Opheffen van blokje
Verplaatsing naar band
Reed switches
PICK-UP
Band

## Slide 8
Zuiger
Grijpt blokje
3 zuignappen
Vacuum generator
Pressure Switch

## Slide 9: Ventielen
Schakelen perslucht
Cylinders  wissel ventielen
Blazer en zuiger  enkel ventiel
Gestuurd met 24V

## Slide 10: Aandrijving band
DC motor 24V
Weerstand
Verbonden aan band via riempje
Tachogenerator
  Inductieve sensor
  Tandwiel

## Slide 11: H-Brug
2 wisselcontact relais
Motor in 2 richtingen laten draaien

## Slide 12
Sensor materiaal
Inductieve sensor
2 analoge outputs
  0-10V
  0-20mA

## Slide 13
Optische sensoren
Sensor band:
  Staat over band
  Detecteert object op de band
Sensor camera:
  Staat onder camera
  Detecteert object onder de camera

## Slide 14
2D Visson inspector
Vergelijkt beelden met reference image
SOPAS engineering tool
Communicatie via Ethernet
3 outputs
  Not located
  Detail failed
  All passed

## Slide 15: Software

## Slide 16: Functie P&P

## Slide 17: Software

## Slide 18: Functie breng naar
Bepaalt wat er moet gebeuren met het blokje
2 mogelijke returns:
  Done
  Ready

## Slide 19: Settings manager

## Slide 20: Achtergrond functies
Reset checker
Pauze checker
Probleem checker
Tachogenerator
Statusen HMI
Analoge materiaal meeting

## Slide 21: Problemen en oplossingen
Tachogenerator niet acuraat genoeg
Sensor onder camera geplaatst
Houder camera in de weg voor nieuwe sensor
Stuk van houder afgeslepen
Aandrijfriem te los, extreme slip
Kogellager als spanwiel geplaatst

## Slide 22: Vragen?
Bedankt voor jullie aandacht